СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МАЛОДОРСКОЕ»	4

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»	6

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»	11

Раздел 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	15

Раздел 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	18

Раздел 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	20

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ….. … .	24

Раздел 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	26

Раздел 7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	27

Раздел 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ..	29

Раздел 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	30

Раздел 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	30

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданного администрацией муниципального образования «Малодорское».

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Малодорское» на 2014-2017 г.г.;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «МАЛОДОРСКОЕ»

Муниципальное образование «Малодорское» административно и территориально входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области и образовано в 2006 году.

Поселение расположено на юго-западе Устьянского района, граничит на востоке и юге с МО «Илезское», на западе – с МО «Ростовско-Минское», на северо-западе – с Вельским районом Архангельской области, на севере – с МО «Октябрьское» и МО «Шангальское».

Административный центр поселения – село Малодоры.

В состав муниципального образования «Малодорское» входит 21 населенный пункт, из них крупными (с наибольшей численностью населения) являются с. Малодоры, д. Маренинская, д. Спасская, д. Малая Вирова. Населенные пункты в основном расположены вдоль трасс автодорог регионального значения.

По территории поселения проходит автомобильная дорога  регионального значения «Костылево – Тарногский Городок», имеющая выход на г. Архангельск,  г. Вологда. Данная дорога проходит через населенные пункты: д. Наумовская, д. Большая Вирова. Автомобильные дороги регионального значения  «4 км автомобильной дороги Костылево – Тарногский Городок – Малодоры», «Глазанова-Подгорная», «Подъезд к д. Вирова от автомобильной дороги Костылево - Тарногский Городок», «Спасская – Маренник» проходят через населенные пункты: д. Малый Дор, д. Спасская, с. Малодоры, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Маренинская, д. Малая Вирова. Современное развитие внешних транспортных связей хорошее. Дороги регионального и местного значения общей протяженностью 114 км – частично с асфальтовым покрытием, частично гравийные и грунтовые. Значительная часть автомобильных дорог местного значения находится в неудовлетворительном состоянии.

Муниципальное образование «Малодорское» расположено в 21 км на юго-восток от центра Устьянского района п. Октябрьский, ближайшая железнодорожная станция Костылево расположена в 17 км от с. Малодоры.

По территории поселения протекает небольшая река Соденьга длиной 53 км и другие более мелкие речки.

Основная часть территории покрыта лесами с преобладанием хвойных пород. Рельеф территории поселения холмистый.

Площадь территории муниципального образования составляет  274,07 км2 или 27 407  га, что составляет от площади Устьянского муниципального района (1 072,0 тыс. га) – 2,6%.

По состоянию на 01.01.2014 года численность населения МО «Малодорское» составляет 990 человек.

Муниципальное образование «Малодорское» перспективное, развивающееся, представленное набором социальных учреждений, с хорошим транспортным обслуживанием.

Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования «Малодорское»: село Малодоры, деревня Большая Вирова, деревня Большой Дор, деревня Верховская, деревня Глазанова, деревня Горочная, деревня Зарузская, деревня Кустовская, деревня Лыловская, деревня Малая Вирова, деревня Малый Дор, деревня Маренинская, деревня Наумовская, деревня Подгорная, деревня Подосенова, деревня Спасская, деревня Черновская, деревня Чуриловская, деревня Шеломечко, деревня Ширшовская, деревня Якушевская.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»

В муниципальном образовании «Малодорское» централизованное теплоснабжение осуществляется только в селе Малодоры. На территории села источником теплоснабжения является 1 котельная. Теплоснабжающей организацией на территории поселения является: ООО ЖКХ «Малодоры».

Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, на цели отопления используют бытовые котлы и печи на твердом виде топлива.

Централизованным теплоснабжением обеспечено около 10% проживающего населения МО «Малодорское». Центральным отоплением охвачено 1,3 тыс. кв. м – 3,5% всего жилого фонда муниципального образования.

Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения МО «Малодорское» представлена в таблице 1.1. Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Существующие марки котлов | Тип котла | Кол-во котлов | Год ввода котлов в эксплуатацию | Теплопроизводительность, Гкал/ч / кВт | Полная мощность котельной, Гкал/ч / кВт | Подключенная нагрузка на 2014 год, Гкал/ч | Вид топлива (основной / резервный) | Расход топлива за отопительный сезон, м3 | КПД проектный (паспортный), существующий | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная, с. Малодоры | КВУ-1000 ПС-РЭ | жаротрубный, водогрейный | 1 | 2014 | 0,86 / 1000 | 4,52 / 5250 | 0,699 | опил, щепа, стружка, торф, дрова и т.д. / пеллеты (древесные, торфяные), пресс-брикет (ручная загрузка) | 2200 | не менее 80 | 10 |
|  |  | КВУ-1000 ПС-РЭ | жаротрубный, водогрейный | 1 | 2014 | 0,86 / 1000 |  |  |  |  | не менее 80 | 10 |
|  |  | КВр-1,16КД | водогрейный | 1 | 2012 | 1,0 / 1160 |  |  | дрова |  | 80 | 30 |
|  |  | КВр-1,16КД | водогрейный | 1 | 2012 | 1,0 / 1160 |  |  |  |  | 80 | 30 |
|  |  | КВс-0,93 Д | водогрейный | 1 | 2009 | 0,8 / 930 |  |  |  |  | 80 | 60 |

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование оборудования | Краткое описание | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальная подача, м3/ч | Напор насоса при номинальной подаче, МПа (кгс/см2) | Мощность, кВт | Производительность не менее, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная, с. Малодоры |
| 1 | Циркуляционный насос |  | 35-85 | 0,25 (2,5) |  |  |
| 2 | Циркуляционный насос |  | 35-85 | 0,25 (2,5) |  |  |
| 3 | Вентилятор наддува |  |  |  | 1,5 |  |
| 4 | Вентилятор дожога |  |  |  | 0,25 |  |
| 5 | Насос циркуляционный |  |  |  | 3,0 |  |
| 6 | Подпиточный насос | вихревой ВК | 26 |  |  |  |
| 7 | Сетевой насос | К-80-100 2 шт. |  |  |  |  |
| 8 | Бункер-дозатор БД-180 ПС-РЭ | предназначен для подачи фракционного материала (опил, щепа, стружка, торф) по назначению |  |  |  | 4,0 |
| 9 | Транспортер скребковый ТС-380.45.02.12 | предназначен для перемещения фракционных материалов (опила, цепы, коры, зерна и торфа) в горизонтальном и наклонном направлениях (угол подъема до 45°) |  |  |  | 12,0 |
| 10 | Циклон СК-ЦН-15У.900П | предназначен для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах, в том числе при сжигании древесных видов топлива или торфа, а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности |  |  |  | 5100,0 |
| 11 | Циклон СК-ЦН-15У.900Л |  |  |  |  | 5100,0 |
| 12 | Бункер-дозатор БД-180 ПС-РЭ | предназначен для подачи фракционного материала (опил, щепа, стружка, торф) по назначению |  |  |  | 4,0 |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график работы котельной – 80/60ºС (80/72 ºС), обусловлен режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

В котельной с. Малодоры для подпитки системы из центрального водопровода на входе установлен фильтр грубой очистки диаметром 50 мм.

Котельная на момент разработки настоящей схемы не оборудована теплосчетчиком, но в ближайшее время предусматривается оборудовать котельную прибором учета отпускаемой тепловой энергии. Приборами учета тепловой энергии в с. Малодоры оборудованы 3 многоквартирных жилых дома.

Необходимо предусмотреть на перспективу оборудование всех потребителей приборами учета тепловой энергии.

Таблица 1.3

Состояние тепловых сетей в метрах на территории МО «Малодорское»

| Наименование поселения | Общая протяженность | Нуждающихся в замене | Заменены или отремонтированы | Подлежат замене или ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Малодорское» | на 01.01.2012 2780 | 200 | в 2011 г. 300 | 200 |
|  | на 01.01.2015 1245 | 200 | в 2014 г. - | 200 |

Тепловые сети имеют двухтрубное исполнение. Общая длина составляет 1245 м, диаметры труб от 32 до 200 мм. Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по зависимой схеме теплоснабжения.

При замене трубопроводов тепловых сетей на современные широко применяется бесканальная прокладка в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с оцинкованной оболочкой.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения муниципального образования «Малодорское» по состоянию на 15 апреля 2014 г. представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Наименование и характеристика объекта (трасса, опора, эстакада и т.д.) | Год постройки | Материал труб, эстакад, опор и т.д. | Диаметр труб, мм | Глубина (высота) прокладки трубопровода | Протяженность трубопроводов, пог. км | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | 1991 | сталь | 32 | 1 | 0,107 | 20 |
| Тепловые сети | 1991 | сталь | 57 | 1 | 0,213 | 20 |
| Тепловые сети | 1991 | сталь | 80 | 1 | 0,063 | 20 |
| Тепловые сети | 1991 | сталь | 108 | 1 | 0,713 | 20 |
| Тепловые сети | 1991 | сталь | 150 | 1 | 0,061 | 20 |
| Тепловые сети | 1991 | сталь | 200 | 1 | 0,088 | 20 |
| ИТОГО: | 1,245 |  |

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии на 2011-2014 год представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Год | Теплоснабжение |
| --- | --- |
|  | организации | население |
| 1 | 2 | 3 |
| 2011 | 2039,00 руб./Гкал | 1134,15 руб./Гкал |
| 2012 | на период с 01 января по 30 июня: |
|  | 2039,00 руб./Гкал | 1134,00 руб./Гкал |
|  | на период с 01 июля по 31 августа: |
|  | 2161,00 руб./Гкал | 1134,15 руб./Гкал |

Окончание таблицы 1.5

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | на период с 01 сентября по 31 декабря: |
|  | 2433,00 руб./Гкал | 1134,15 руб./Гкал |
| 2013 | с 01 января по 30 июня: |
|  | 2212,00 руб./Гкал | 1134,15 руб./Гкал |
|  | с 01 июля по 31 декабря: |
|  | 2212,00 руб./Гкал | 1146,00 руб./Гкал |
| 2014 | с 01 января по 30 июня: |
|  | 2212,00 руб./Гкал | 1146,00 руб./Гкал |
|  | с 01 июля по 31 декабря: |
|  | 2285,00 руб./Гкал | 1266,12 руб./Гкал |

Согласно изменениям, которые вносятся в постановление министерства энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 года № 26-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» таблицу приложения №5 изложить в следующей редакции:

Таблица 1.6

| Этажность дома | Нормативы потребления по отоплению на отопительный период |
| --- | --- |
|  | нормативы потребления на отопление жилых и нежилых помещений, Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в ногоквартирном доме или жилого дома в месяц | норматив потребления на отопление на общедомовые нужды, Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме в месяц |
| Многоквартирные и жилые одно- и двухэтажные дома, которые отвечают одному из нижеуказанных критериев: дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии; дома, в которых отсутствует техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. №627; дома, в которых отсутствует площади помещений, входящих в состав общего имущества дома. |
| 1 | 0,03998 | - |
| 2 | 0,03998 | - |
| Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 настоящего приложения к постановлению министерства энергетики и связи Архангельской области |
| 2 | 0,03670 | 0,03670 |

Системы теплоснабжения сельских населенных пунктов, а также отдельно стоящих предприятий работают на биотопливе и отходах деревообработки.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЛОДОРСКОЕ»

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Малодорское».

Жилищный фонд муниципального образования «Малодорское» по состоянию на 01.01.2012 года согласно паспортов населенных пунктов составлял 36,399 тыс. м2 общей площади. Жилищная обеспеченность – 35,2 м2/чел. (по району этот показатель составляет – 29,2 м2/чел.). Жилищный фонд поселения и области, в целом, заметно ветшает.

Таблица 1.7

Характеристика жилищного фонда на территории МО «Малодорское»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем жилого фонда, тыс. кв.м. | % от всего жилфонда МО | Наличие покинутых / пустующих домов (квартир), % от общей площади жилищного фонда НП | Численность населения, чел. | Жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МО «Малодорское» | 36,399 | 100,0 | 25,0 | 1033 | 35,2 |
| 1. | д. Большая Вирова | 1,492 | 4,1 | 17,0 | 9 | 165,8 |
| 2. | д. Большой Дор | 1,606 | 4,4 | 22,0 | 13 | 123,5 |
| 3. | д. Верховская | 0,998 | 2,7 | 30,0 | 2 | 499,0 |
| 4. | д. Глазанова | 2,012 | 5,5 | 10,0 | 44 | 45,7 |
| 5. | д. Горочная | 0,542 | 1,5 | 28,0 | 1 | 542,0 |
| 6. | д. Зарузская | 0,700 | 1,9 | 21,0 | - | - |
| 7. | д. Кустовская | 1,100 | 3,0 | 16,0 | - | - |
| 8. | д. Лыловская | 0,150 | 0,4 | 100,0 | - | - |
| 9. | д. Малая Вирова | 2,299 | 6,3 | 12,0 | 94 | 24,4 |
| 10. | д. Малый Дор | 2,744 | 7,5 | 11,0 | 87 | 31,5 |
| 11. | д. Маренинская | 1,313 | 3,6 | 15,0 | 136 | 9,6 |
| 12. | д. Наумовская | 1,229 | 3,4 | 16,0 | 4 | 307,3 |
| 13. | д. Подгорная | 1,363 | 3,7 | 18,0 | 43 | 31,7 |
| 14. | д. Подосенова | 0,430 | 1,2 | 35,0 | 5 | 86,0 |
| 15. | д. Спасская | 3,672 | 10,1 | 8,0 | 97 | 37,9 |
| 16. | д. Черновская | 2,550 | 7,0 | 18,0 | 2 | 1275,0 |
| 17. | д. Чуриловская | 0,400 | 1,1 | 100,0 | - | - |
| 18. | д. Шеломечко | 1,417 | 3,9 | 11,0 | 17 | 83,3 |
| 19. | д. Ширшовская | 0,754 | 2,1 | 13,0 | 10 | 75,4 |
| 20. | д. Якушевская | 1,069 | 2,9 | 19,0 | 11 | 97,2 |
| 21. | с. Малодоры | 8,559 | 23,7 | - | 458 | 18,7 |

Значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения. В поселении в 2013 г. проведен капитальный ремонт 16-ти квартирного жилого дома. Также в 2012-2014 годах идет ввод в эксплуатацию вновь построенного муниципального жилья взамен аварийного, ведется индивидуальное жилищное строительство. В 2012 году введено в действие жилых домов общей площадью 866 м2, в том числе индивидуальных – 380 м2, муниципальных - 486 м2. В 2013 г. – 1055 м2, в том числе индивидуальных – 256 м2, муниципальных – 799 м2.

В районе разработаны и реализуются жилищные программы, основной задачей которых является комплексное освоение застроенных и незастроенных территорий под муниципальное жилье и объекты соцкультбыта. Село Малодоры, д. Глазанова, д. Подгорная, д. Спасская, д. Малый Дор, д. Маренинская, д. Шеломечко определены в качестве приоритетных населенных пунктов поселения на ближайшие годы.

Таким образом, Генеральным планом предусматривается изменение границ населенных пунктов с целью создания территорий под перспективную индивидуальную жилую застройку.

Таблица 1.8

Изменение площадей населенных пунктов на территории МО «Малодорское»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Прирост, га | Существующая площадь, га | Перспективная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | д. Глазанова | 4,08 | 46,54 | 50,62 |
| 2. | д. Малый Дор | 9,83 | 31,81 | 41,64 |
| 3. | д. Маренинская | 9,87 | 37,61 | 47,48 |
| 4. | д. Подгорная | 2,87 | 19,95 | 22,82 |
| 5. | д. Спасская | 9,32 | 60,40 | 69,72 |

Окончание таблицы 1.8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | д. Шеломечко | 10,82 | 10,79 | 21,61 |
| 7. | с. Малодоры | 52,56 | 64,31 | 116,87 |
|  | ИТОГО: | 99,36 | 271,41 | 370,76 |

Общая площадь земель населенных пунктов составит 555,84 (2,03% от площади МО), то есть увеличится на 99,36 га, или на 17,9%.

Схема территориального планирования Устьянского муниципального района дает прогнозы о перспективах развития жилищного фонда в целом по району.

Рост жилищного фонда, будет происходить за счет увеличения жилищной обеспеченности на 6 м2/чел. к расчетному сроку.

Для МО «Малодорское» ввиду высокой жилищной обеспеченности в настоящее время, это показатель слегка занижен: перспективная жилобеспеченность увеличится на 2,9 м2/чел. и будет составлять 38,1 м2/чел. (прогноз Схемы территориального планирования МО «Устьянский муниципальный район»).

При перспективной численности населения МО «Малодорское» к расчетному сроку (2032 г.) в 984 чел., объем жилищного фонда должен составить 37,490 тыс. м2.

23% от существующего жилого фонда (8,371 тыс. м2) к расчетному сроку будет числиться как ветхий и аварийный жилой фонд, который будет необходимо ликвидировать. 28,028 тыс. м2 будет считаться пригодным к 2032 г.

Таким образом, прирост жилого фонда должен составить 9,462 тыс. м2, то есть, ежегодный ввод жилья должен составлять приблизительно 0,473 тыс. м2.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75% нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 25% – в многоквартирных малоэтажных жилых домах.

Таким образом, на территории МО «Малодорское» будет построено 7,097 тыс. м2 индивидуальных усадебных жилых домов и 2,365 тыс. м2 многоквартирных малоэтажных жилых домов.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Фактические суммарные объемы потребления и приросты потребления теплоэнергии от котельной с. Малодоры за 2013-2015 гг. представлены в таблице 1.9.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить как от автономных источников теплоснабжения, так и от проектируемых котельных на расчетный срок.

Таблица 1.9

| Наименование котельной | № п/п | Отапливаемые объекты | Q, Гкал/час | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/час | Q, Гкал/год отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | план на 2015 год |  |  | 2013 год | 2014 год | план на 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Котельная, с. Малодоры | 1 | Здание детсада | 0,080 | 0,090 | 0,090 | - | - | 221,75 | 248,15 | 248,15 |
|  |  | в т.ч. Администрация МО |  |  |  | - | - | 47,22 | 53,95 | 45,88 |
|  |  | Малодорская библиотека |  |  |  | - | - | 22,74 | 21,38 | 26,83 |
|  |  | детсад «Радуга» |  |  |  | - | - | 140,53 | 144,91 | 175,44 |
|  |  | ОМВД |  |  | - | - | - | - | 2,05 | - |
|  |  | ЧП «Волкова» |  |  | - | - | - | 11,26 | 14,33 | - |
|  |  | магазин «Лилия» |  |  | - | - | - | - | 11,54 | - |
|  | 2 | ДК | 0,074 | 0,074 | 0,107 | - | - | 184,92 | 184,92 | 268,08 |
|  | 3 | Школа | 0,112 | 0,098 | 0,098 | - | - | 279,87 | 244,79 | 244,79 |
|  | 4 | Гараж школы | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
|  | 5 | Гараж администрации | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
|  | 6 | Котельная | 0,063 | 0,063 | - | - | - | 153,97 | 153,97 | - |
|  | 7 | Гараж ЖКХ | 0,011 | 0,011 | 0,011 | - | - | 22,22 | 22,22 | 22,22 |
|  | 8 | 16-кв. ж/дом, ул. Центральная, д. 10 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | - | - | 224,05 | 217,99 | 224,05 |
|  | 9 | ФАП | 0,011 | 0,011 | 0,011 | - | - | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
|  | 10 | 2-кв. ж/дом брус. ул. Первомайская, д. 7 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | - | - | 49,72 | 49,72 | 49,72 |
|  | 11 | 2-кв. ж/дом, ул. Первомайская, д. 1 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | - | - | 43,44 | 43,44 | 43,44 |
|  | 12 | 2-кв. ж/дом, ул. Первомайская, д. 2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | - | - | 43,38 | 43,38 | 43,38 |
|  | 13 | ж/дом, ул. Первомайская, д. 8 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | - | - | 28,49 | 28,49 | 28,49 |
|  | 14 | ж/дом, ул. Школьная, д. 4 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | - | - | 32,72 | 32,72 | 32,72 |
|  |  | Гараж Агрофирма | - | - | 0,127 | - | - | - | - | 257,94 |
|  |  | Гараж Агрофирма | - | - | 0,091 | - | - | - | - | 184,98 |
|  |  | Мастерская агрофирма | - | - | 0,407 | - | - | - | - | 828,17 |
|  | 15 | Здание конторы Агрофирмы | 0,047 | 0,047 | 0,047 | - | - | 125,16 | 125,158 | 125,158 |
|  |  | в т.ч. Агрофирма | 0,029 | 0,029 | 0,029 | - | - | 75,52 | 75,521 | 75,521 |
|  |  | Почта |  | 0,007 | 0,07 | - | - | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
|  |  | магазин Софин | 0,012 | 0,012 | 0,012 | - | - | 31,55 | 31,55 | 31,55 |
|  | 16 | АТС |  | 0,006 | 0,006 | - | - | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
|  | 17 | 12-кв. ж/дом каркас, ул. Центральная, д. 16а |  | 0,069 | 0,069 | - | - | - | 80,76 | 189,88 |
|  | 18 | 12-кв. ж/дом каркас, ул. Центральная, д. 16б |  | 0,067 | 0,067 | - | - | - | 137,2 | 185,55 |
| ИТОГО | 0,602 | 0,699 | 1,294 |  |  | 1477,28 | 1680,498 | 3044,319 |

Окончание таблицы 1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. население |  |  |  |  |  | 421,81 | 633,7 | 797,232 |
| сторонние |  |  |  |  |  | 150,62 | 165,23 | 1410,46 |
| ЖКХ |  |  |  |  |  | 176,19 | 176,19 | 22,22 |
| бюджет |  |  |  |  |  | 728,66 | 705,37 | 814,4 |
| в т.ч. РУО |  |  |  |  |  | 431,51 | 400,81 | 431,34 |
| МУЗ |  |  |  |  |  | 31,16 | 31,16 | 31,16 |
| Культура |  |  |  |  |  | 207,66 | 206,29 | 294,92 |
| МО |  |  |  |  |  | 58,33 | 65,06 | 56,99 |

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании «Малодорское» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих котельных произвести невозможно, из-за отсутствия необходимых данных.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Малодорское» действует 1 котельная, обеспечивающая централизованное теплоснабжение в с. Малодоры, включая объекты социальной сферы, административные здания и жилые дома. Котельная оборудованы водогрейными жаротрубными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 4,52 Гкал/час (5250 кВт). Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения МО «Малодорское» представлена в таблице 1.1. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории с. Малодоры осуществляет – ООО ЖКХ «Малодоры».

Системы теплоснабжения населённых пунктов МО «Малодорское», а также отдельно стоящих предприятий работают на биотопливе и отходах деревообработки.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются существующая жилая застройка, административные и общественные здания, планируется подключить к централизованной системе теплоснабжения объекты ООО Агрофирма «Устьянская» (гаражи, РММ), а также проектируемые общественные и жилые здания на территории с. Малодоры. Для запроектированных общественных зданий, многоквартирных жилых домов (взамен аварийного жилфонда) в остальных населенных пунктах, где ожидается прирост площади жилищного фонда, теплоснабжение предусматривается от автономных источников – строительство встроенных или пристроенных котельных, работающих на биотопливе и отходах деревообработки, так и от проектируемых котельных на расчетный срок.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов на территории МО «Малодорское» обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Изменение существующей схемы теплоснабжения МО «Малодорское» предусматривается в 2015 году, после подключения к централизованной системе теплоснабжения части объектов ООО Агрофирма «Устьянская» (гаражи, РММ). Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии с. Малодоры представлены в таблице 1.10. Администрацией МО «Малодорское» на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается строительство многоквартирных жилых домов и общественных зданий с подключением их к централизованной системе теплоснабжения.

Таблица 1.10

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная, с. Малодоры |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 3,52 | 3,52 | 3,52 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,699 | 1,294 | 1,294 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,699 | 0,699 | 0,699 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,699 | 0,625 | 0,625 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,699 | 1,294 | 1,294 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 3,821 | 3,226 | 3,226 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | 2,821 | 2,226 | 2,226 |  |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

В котельной с. Малодоры для подпитки системы из центрального водопровода на входе установлен фильтр грубой очистки диаметром 50 мм. В 2014 году при замене котлов была установлена система водоподготовки по снижению жесткости воды с использованием химического реагента, состоящая из контейнера ДК 100 К3 и насоса-дозатора.

Вывод из эксплуатации котлов не планируется, весь набор котлов необходим для поддержания требуемого температурного режима. Имеющийся резерв производственной мощности позволяет увеличить число потребителей.

Производительность и состав сооружений водоподготовки и подпитки остается равной существующим значениям. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.11.

Таблица 1.11

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| Котельная, с. Малодоры |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения (V), м3 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% от V), т/ч | 0,145875 | 0,145875 | 0,145875 | 0,145875 | 0,145875 | 0,145875 | 0,145875 | 0,145875 |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% от V), т/ч | 0,048625 | 0,048625 | 0,048625 | 0,048625 | 0,048625 | 0,048625 | 0,048625 | 0,048625 |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% от V), т/ч | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Устьянского муниципального района.

Для обеспечения населения существующего жилого фонда, а также перспективной застройки планируется осуществление следующих мероприятий:

  - реконструкция и модернизация оборудования котельных;

  - строительство новых сетей теплоснабжения;

  - замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

  - переход на независимые системы теплоснабжения;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения муниципального образования «Малодорское» предлагается обеспечить планируемую к строительству индивидуальную жилищную застройку теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Планируемые к постройке многоквартирные жилые дома и общественные здания планируется подключить к существующей  и проектируемой централизованной системе теплоснабжения.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источника тепловой энергии в настоящее время закончено переоборудование котельной. В 2014 году в котельной установлены 2 новых водогрейных котла марки КВУ-1000 ПС-РЭ проектной мощностью 1000 кВт (0,86 Гкал/час) каждый. С учетом котлов, установленных в 2009 и 2012 годах, полная производственная мощность составляет 5250 кВт (4,52 Гкал/час).

На перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию котельной, если существующей мощности будет недостаточно для обеспечения все абонентов централизованной системы теплоснабжения, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения муниципального образования «Малодорское» предлагается обеспечить планируемую к строительству индивидуальную жилищную застройку теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Планируемые к постройке многоквартирные жилые дома и общественные здания планируется подключить к существующей  и проектируемой централизованной системе теплоснабжения.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источника тепловой энергии в настоящее время закончено переоборудование котельной. В 2014 году в котельной установлены 2 новых водогрейных котла марки КВУ-1000 ПС-РЭ проектной мощностью 1000 кВт (0,86 Гкал/час) каждый.

На перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию котельной, если существующей мощности будет недостаточно для обеспечения все абонентов централизованной системы теплоснабжения, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В настоящее время закончено перевооружение котельной в с. Малодоры. В 2014 году в котельной были установлены 2 новых водогрейных котла марки КВУ-1000 ПС-РЭ проектной мощностью 1000 кВт (0,86 Гкал/час) каждый.

На перспективу необходимо предусмотреть реконструкцию котельной, если существующей мощности будет недостаточно для обеспечения все абонентов централизованной системы теплоснабжения, а также при окончании нормативного срока службы котельного оборудования

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным Администрацией и теплоснабжающей организацией МО «Малодорское» источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными Администрацией и теплоснабжающей организацией МО «Малодорское» переоборудование котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории МО «Малодорское» источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии (автономные источники теплоснабжения – пристроенные или встроенные котельные, работающие на твердом виде топлива). Теплоснабжение запроектированных многоквартирных жилых домов и общественных зданий предполагается осуществить от действующей котельной. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источника тепловой энергии приведена в таблице 1.12.

Таблица 1.12

| Период | Анализ производственной мощности | Котельная, с. Малодоры |
| --- | --- | --- |
| 2014 год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,699 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 84,5 |
| 2015 год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,294 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 71,4 |
| 2016 год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,294 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 71,4 |
| 2017-2020 год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,294 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 71,4 |
| 2021-2024 год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,294 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 71,4 |
| 2025-2029 год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,294 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 71,4 |

Примечание: перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источника теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Существующая на территории МО «Малодорское» котельная в настоящий момент работает по температурному графику – 80/60ºС (80/72ºС). Изменение температурного графика не целесообразно. Температурный график работы котельной ООО «ЖКХ Малодоры» МО «Малодорское на 2014 год приведен в таблице 1.13.

Таблица 1.13

| Температура наружного воздуха | +5°С | 0°С | -5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С | -35°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в подающем трубопроводе отопления | 40 / 43* | 46 / 50* | 51 / 55* | 56 / 62* | 61 / 66* | 66 / 68* | 70 | 75 | 80 |
| Температура в обратном трубопроводе отопления | 35 / 37* | 38 / 45* | 42 / 52* | 45 / 57* | 48 / 59* | 51 / 63* | 54 / 66* | 57 / 69* | 60 / 72* |

Примечание. * - приведена температура в зависимости от резкости перепадов температуры наружного воздуха в отопительный период.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования «Малодорское» организовано только в селе Малодоры, источником централизованного теплоснабжения является 1 котельная. В таблице 1.14 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию, потребуется в случае увеличения численности населения и площади жилищного фонда, которые будут подключены к централизованным сетям теплоснабжения на перспективу. На данный момент тепловую мощность существующего источника теплоснабжения на перспективу предлагается оставить без изменений.

Таблица 1.14

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная, с. Малодоры | 4,52 | 4,52 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, также их называют альтернативными – это постоянно существующие ресурсы, для получения которых не требуется значительного количества времени. Кроме этого, многие из них постоянно присутствуют в природе, что позволяет их применять без ограничений.

Эффективные возобновляемые источники энергии образуют и разнообразные биомассы. К таким источникам относятся:

- солома;

- дрова;

- опилки;

- твердые органические отходы;

- жидкие органические отходы;

- брикеты и пеллеты.

Использование биомассы и отходов для комбинированного производства тепла и электроэнергии коммерчески оправдано. Сельскохозяйственные, бытовые и промышленные отходы в настоящее время недоиспользуются для производства энергии. Эксплуатация этих ресурсов с применением доступных современных технологий имеет многочисленные экономические преимущества для промышленных предприятий и муниципалитетов. Она могла бы решить проблему переработки отходов и улучшить энергетическую эффективность. Использование древесины для производства энергии особенно привлекательно на севере и северо-западе России. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность является одной из отраслей России, имеющих большой потенциал роста. По мере расширения производства такой продукции будут возрастать объемы древесных отходов, эффективная утилизация которых становится все более актуальной также в свете сохранения природной среды. В то же время любое предприятие отрасли заинтересовано в том, чтобы утилизация древесных отходов из статьи затрат перешла в статью доходов. Все это привело к тому, что технологии получения энергии из древесных отходов в последние годы развиваются и совершенствуются.

Действующая на территории с. Малодоры котельная в качестве топлива использовала дрова и уголь, после проведения реконструкции в 2014 году использует – дрова и отходы деревообработки. Перевод существующих источников тепловой энергии на возобновляемые источники энергии, в качестве которых могут выступать местные более дешевые виды топлива (древесные отходы), является основным путем снижения затрат на топливо и сокращение его удельных расходов на тепловую энергию. Древесные отходы являются CO2-нейтральными, имеют низкое содержание серы, относятся к возобновляемым источникам энергии.

Поэтому использование в котельных возобновляемых источников энергии является целесообразным и экономически выгодным мероприятием.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Действующий на территории с. Малодоры централизованный источник тепловой энергии в качестве топлива использует дрова и отходы деревообработки. Проектируемые к строительству котельные планируется оборудовать котлами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы деревообработки). На перспективу предусматривается газификация поселения, что позволит использовать котельное оборудование, работающее на природном газе.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, в настоящий момент отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов на территории МО «Малодорское» предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

Для запроектированных общественных зданий, многоквартирных жилых домов (взамен аварийного жилфонда) в  населенных пунктах, за исключением с. Малодоры, теплоснабжение предусматривается от автономных источников – строительство встроенных или пристроенных котельных, работающих на биотопливе и отходах деревообработки, так и от проектируемых котельных на расчетный срок.

Проектируемые к строительству на перспективу многоквартирные жилые дома и общественные здания в административном центре поселения предлагается подключить к существующей котельной в с. Малодоры. Поэтому предусматривается прокладка новых сетей теплоснабжения для объектов перспективной застройки.

Тепловая нагрузка на котельную с. Малодоры увеличится после подключения к системе централизованного теплоснабжения части объектов сельскохозяйственного предприятия ООО Агрофирма «Устьянская».

Также при обеспечении остальных населенных пунктов централизованной системой теплоснабжения, строительстве котельных – предусматривается прокладка тепловых сетей.

Теплоснабжение предприятий местной и развивающихся отраслей промышленности намечается осуществить от собственных источников тепла.

Целесообразно тепловые сети располагать вне проезжей части дорог, улиц, под  пешеходными дорожками или по газонам. При замене трубопроводов тепловых сетей на современные, широко применяется бесканальная прокладка в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с оцинкованной оболочкой.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории МО «Малодорское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Проектируемые к строительству на перспективу многоквартирные жилые дома и общественные здания в административном центре поселения предлагается подключить к существующей котельной в с. Малодоры. Поэтому предусматривается прокладка новых сетей теплоснабжения для объектов перспективной застройки.

Предусматривается прокладка новых сетей теплоснабжения с учетом подключения к центральному отоплению части объектов сельскохозяйственного предприятия ООО Агрофирма «Устьянская» (гаражи, РММ).

Также при обеспечении остальных населенных пунктов централизованной системой теплоснабжения, строительстве котельных – предусматривается прокладка тепловых сетей.

Теплоснабжение предприятий местной и развивающихся отраслей промышленности намечается осуществить от собственных источников тепла.

Также предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей.

При перекладке тепловых сетей, рекомендуется прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 1.15 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2013-2015 гг. Информация о перспективных топливных балансах отсутствует.

Таблица 1.15

| Наименование | Единица измерения | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная, с. Малодоры |
| 1 | 2 | 3 |
| Период | Год | 2013 |
|  |  | принято агентством | факт |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,602 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1799,3 | 1799,2 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 85,5 | 0,0 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1713,8 | 1799,2 |
| - в том числе потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 239,3 | 277,0 |
| потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | 14,0 | 15,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1474,5 | 1522,2 |
| - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | 176,2 | 0,0 |
| - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | 728,7 | 735,0 |
| - население | Гкал | 430,3 | 538,2 |
| - прочие потребители | Гкал | 139,4 | 249,0 |
| КПД котельной при работе на угле /дровах | % |  |  |
| Фактический удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 295,67 | 281,63 |
| Вид основного топлива | - | дрова |
| Вид резервного топлива | - | уголь |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 532,0 | 506,7 |
| Годовой расход натурального топлива угля/дров | тыс. м3 | 2,0 | 1,905 |
| Период | Год | 2014 |
|  |  | принято агентством | факт |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,62 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 2013,5 | 1518,0 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 85,5 | 0,0 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1928,1 | 1518,0 |
| - в том числе потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 239,3 | 0,0 |
| потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | 12,4 | 0,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1688,8 | 1518,0 |
| - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | 176,2 | 0,0 |
| - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | 705,4 | 722,0 |
| - население | Гкал | 642,0 | 641,0 |
| - прочие потребители | Гкал | 165,2 | 155,0 |
| КПД котельной при работе на угле /дровах | % |  |  |
| Фактический удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 290,64 | 292,56 |

Окончание таблицы 1.15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Вид основного топлива | - | дрова, оппилок, щепа |
| Вид резервного топлива | - |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 585,2 | 444,1 |
| Годовой расход натурального топлива угля/дров | тыс. м3 | 2,2 | 1,67 |
| Период | Год | Предложение предприятия на регулируемый период (2015 год) |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,782 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 3044,319 |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 0,0 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 3044,319 |
| - в том числе потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 0,0 |
| потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | 0,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 3044,319 |
| - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | 0,0 |
| - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | 814,4 |
| - население | Гкал | 797,232 |
| - прочие потребители | Гкал | 1432,68 |
| КПД котельной при работе на угле /дровах | % |  |
| Фактический удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 192,227 |
| Вид основного топлива | - | опил, щепа, стружка, торф, дрова и т.д. |
| Вид резервного топлива | - | пеллеты (древесные, торфяные), пресс-брикет (ручная загрузка) |
| Вид аварийного топлива | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,266 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 585,2 |
| Годовой расход натурального топлива угля/дров | тыс. м3 | 2,2 |

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2029 гг. представлены в таблице 1.16.

Таблица 1.16

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019- 2023 гг. | 2024-2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 1.1 | Реконструкция существующей котельной | 3000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.2 | Проектирование и строительство централизованных источников теплоснабжения (котельная) в населенных пунктах, где предусматривается строительство централизованной системы теплоснабжения | 6000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |
| 2.1 | Ремонт теплосетей в с. Малодоры | 12000 |  | н/д | н/д | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 2.2 | Прокладка труб новой теплотрассы | 12000 |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 |
| 2.3 | Строительство тепловых сетей в населенных пунктах | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием потребителей | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 38500 | - | н/д | н/д | 2000 | 5000 | 13000 | 18500 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, а также постановления Администрации муниципального образования «Малодорское» Устьянского муниципального района Архангельской области от 13 февраля 2014 года №8А «Об определении единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжения на территории муниципального образования «Малодорское» наделить общество с ограниченной ответственностью ООО ЖКХ «Малодоры» статусом единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории муниципального образования «Малодорское». Зона деятельности устанавливается в соответствии с границами муниципального образования «Малодорское».

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории муниципального образования «Малодорское» бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Малодорское»

Юридический адрес: 165224, Архангельская обл., Устьянский р-н, с. Малодоры,

ул. Школьная, д. 8

Глава муниципального образования «Малодорское»    _______________    Кокорин В.В.

# Text boxes

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОДОРСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

2015 год