ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Плосское»	7

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей	9

Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителей	12

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	12

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей	15

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	16

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	17

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	18

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	18

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	18

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения муниципального образования «Плосское» являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2028 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения  –  котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании «Плосское»:

Муниципальное образование «Плосское» административно и территориально входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области и располагается в южной его части.

Площадь территории муниципального образования составляет  694,19 км2 или 69 419 га, что составляет от площади Устьянского муниципального района (1 072,0 тыс. га) – 6,5%.

Муниципальное образование «Плосское» расположено в южной части Архангельской области, в 80 км на северо-восток от районного центра п. Октябрьский. На севере граничит с муниципальным образованием «Бестужевское», на западе – с Вельским районом, на востоке – с муниципальным образованием «Бестужевское» и муниципальным образованием «Череновское», на юге – с муниципальным образованием «Строевское».

Административный центр поселения – деревня Левоплосская.

В состав муниципального образования «Плосское» входят 11 населенных пунктов, из них крупными (с наибольшей численностью населения) являются поселок Студенец, д. Левоплосская, д. Левогорочная, д. Михалевская. Населенные пункты в основном расположены вдоль трассы автодороги регионального значения Шангалы – Квазеньга – Кизема.

По состоянию на 2013 год численность населения муниципального образования «Плосское» составляет 859 человек.

По территории поселения протекают река Устья и другие более мелкие речки, также на территории поселения расположены озера.

Основная часть территории покрыта лесами с преобладанием хвойных пород. Рельеф территории поселения холмистый.

Существующее состояние системы теплоснабжения:

В муниципальном образовании «Плосское» централизованное теплоснабжение осуществляется только в д. Левоплосское. Теплоснабжающей организацией является муниципальное унитарное предприятие «Плосское». Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий не охваченных централизованным теплоснабжением осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения. Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельной являются административно-общественные здания. Большая часть индивидуальных жилых домов и промышленных объектов отапливаются за счет собственных источников тепла. Проектами систем теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение потребителей от существующей котельной.

В муниципальном образовании «Плосское» централизованный отпуск тепловой энергии производится от 1 действующей котельной.

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива (осн./ рез.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Левоплосская | Универсал-6 | водяной | 1973 | 0,304 | 0,063 | Дрова |
|  | Универсал-6 | водяной | 1973 | 0,304 |  | Дрова |
|  | Универсал-6 | водяной | 1978 | 0,304 |  | Дрова |

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС, обусловлен режимом работы котельной, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Характеристика сетей систем теплоснабжения:

| Наименование котельной | Наружный диаметр трубопровода, мм | Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Теплоизоляционная конструкция | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д.Левоплосская | 100 | 0,4 | надземная | 1975 | Деревянный короб, опилки, мин.вата | 80 |

Характеристика зданий источников теплоснабжения:

| Наименование | Сведения |
| --- | --- |
|  | Котельная, д. Левоплосская |
| Адрес | Архангельская обл., Устьянский р-н, д. Левоплосская, ул.Молодежная, д. 18 |
| Год постройки | 1978 |
| Год последнего капитального ремонта | - |
| Размер здания в осях, м*м | 18,5*6,6 |
| Площадь застройки, м² | 122,1 |
| Строительный объем, м³ | 549,45 |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м | 4,5 |
| Этажность здания | 1 |
| Конструктивные элементы здания: |
| Стены | Кирпич силикатный |
| Фундамент | Бетонный |
| Кровля | Шифер |
| Уклон, % | 20 |
| Водоотвод с кровли | Неорганизован |
| Пол | Бетонный |

Технические характеристики вспомогательного оборудования источников теплоснабжения:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напор, м | Мощность, кВт | Число об/мин. | Производительность, куб.м/ч |
| 1 | Насос | К20/30С-УЗ | 20 | 4,0 | 3000 | 10-30 |
| 2 | Насос | К20/30С-УЗ | 20 | 4,0 | 3000 | 10-30 |

Характеристика топлив, использующих на источниках теплоснабжения:

| Показатели | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |  |
| Котельная д. Левоплосская |
| Вид топлива | Уголь-дрова | Дрова | Опилки, гранулы |
| Марка топлива | - | Листва-хвойная | - |
| Калорийность топлива | - | - | - |
| Расход топлива нормативный /фактический | 0.266 | 0.399 | - |
| Поставщик топлива | ИП Бобин В.А. | ИП Бобин В.А. | - |
| Способ доставки на котельную | Автотранспорт | Автотранспорт | - |
| Откуда осуществляется поставка | С делянки | С делянки | - |
| Периодичность поставки | Еженедельно | Еженедельно | - |

Динамика тарифов на тепловую энергию:

| Наименование организации | Период | Тариф, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| МУП «Плосское» | 2012 год | 1814,00 |
|  | 2013 год | 2547,00 |
|  | 2014 год | 2939,00 |

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Плосское»

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования «Плосское»

Характеристика существующих строительных фондов муниципального образования «Плосское» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование строительных фондов | Базовые значения площади строительных фондов (2013 год), м2 |
| --- | --- |
| Здания социального, культурного и бытового назначения | 2430 |
| Жилые здания: | - |
| - частная собственность | - |
| - муниципальная собственность | 2430 |
| - многоквартирные | - |
| - индивидуальные | - |
| Производственные здания | - |

Приросты площади строительных фондов муниципального образования «Плосское» на 2014 – 2028 гг. по данным Администрации муниципального образования «Плосское» приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Показатель | 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2024гг. | 2025-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |
| Ввод жилых площадей, м2 | 693 | 360 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания социального, культурного и бытового назначения. |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по вводимым площадям |
| Ввод площадей, м2 | 693 | 360 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост площади строительных фондов муниципального образования «Плосское» с указанием планируемого подключения (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Место нахождения объекта | Тип потребителя | Планируемое подключение | Площадь, м2 | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. |
| д. Левоплосская | Многоквартирные дома | Котельная, д. Левоплосская | 693 | 2 |
| 2015 г. |
| д. Левоплосская | Многоквартирные дома | Котельная, д. Левоплосская | 360 | 2 |
| 2016 г. |
| д. Левоплосская | Многоквартирные дома | Котельная, д. Левоплосская | 360 | 1 |
| 2017 г. |
| д. Левоплосская | Индивидуальные дома | Котельная, д. Левоплосская | 480 | 1 |
| 2018 г. |
| д. Левоплосская | Индивидуальные дома | Котельная, д. Левоплосская | 480 | 1 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Плосское» | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| ИТОГО | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |

Прогнозные тепловые нагрузки муниципального образования «Плосское» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.5

| Наименование единицы территориального деления | Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Прогнозная средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| д. Левоплосское | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 |
| 2014 год |
| д. Левоплосское | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 |
| 2015 год |
| д. Левоплосское | 0,113 | 0 | 0 | 0,113 |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в муниципальном образовании «Плосское» с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Плосское» расположена 1 котельная, обеспечивающая централизованным теплоснабжением. Котельная оборудована водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 0,912 Гкал/час. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  муниципального образования «Плосское» осуществляет МУП «Плосское».

Зона теплоснабжения котельной приведена на рисунке 2.1.

Рис. 2.1 – Зона теплоснабжения котельной д. Левоплосская

В муниципальном образовании «Плосское» здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории муниципального образования «Плосское» дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют  индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Котельная д. Левоплосская |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,093 | 0,113 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,093 | 0,113 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,093 | 0,113 |
| 2.3 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,849 | 0,809 | 0,789 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла. | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,545 | 0,515 | 495 |

Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителей

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Котлы, установленные на котельной муниципального образования «Плосское» не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п. 6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% от объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование источника тепловой энергии | Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, куб.м/ч |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Котельная, д.Левоплосская | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

В настоящее время в муниципальном образовании «Плосское» предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

В 2015-2016 годах планируется подключение 2 многоквартирных домов в д. Левоплосская к централизованному теплоснабжению от существующей котельной.

Теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии муниципального образования «Плосское» не предусматривается.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусматривается замена и реконструкция котлов и котельного оборудования.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В муниципальном образовании «Плосское» источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными Администрации и теплоснабжающей организацией муниципального образования «Плосское» переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

4.8.  Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

В таблице 4.1 и на диаграмме 4.1 приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной муниципального образования «Плосское».

Таблица 4.1

| Температура наружного воздуха tн, С0 | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе t1, С0 | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе t2, С0 |
| --- | --- | --- |
| +5 | 40 | 35 |
| 0 | 46 | 38 |
| -5 | 51 | 42 |
| -10 | 56 | 45 |
| -15 | 61 | 48 |
| -20 | 66 | 51 |
| -25 | 70 | 54 |
| -30 | 75 | 57 |
| -35 | 80 | 60 |

Диаграмма 4.1

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.2 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д.Левоплосская | 0,912 | 0,912 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В 2015-2016 годах планируется подключение 2 многоквартирных домов в д. Левоплосская к централизованному теплоснабжению от существующей котельной.

Теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории муниципального образования «Плосское» условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ТС от котельной д.Левоплосская | 400 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 6.1

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная, д. Левоплосская |
| Период | Год | 2013 год |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 417,15 |
| КПД котельной | % | - |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 0,399 |
| Вид основного топлива | - | Дрова |
| Вид резервного топлива | - | Дрова |
| Вид аварийного топлива | - | Дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 110,96 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 373,39 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | - |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | - |
| Период | Год | 2014 год |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 417,15 |
| КПД котельной | % | - |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 0,399 |
| Вид основного топлива | - | Дрова |
| Вид резервного топлива | - | Дрова |
| Вид аварийного топлива | - | Дрова |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 110,96 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 373,39 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | - |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | - |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2028 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019- 2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
|  | Замена котлов в котельной д.Левоплосская | 1280 | - | - | 400 | 430 | 450 | - | - |
|  | Замена насосов в котельной д.Левоплосская | 250 | - | - | - | - | - | 250 | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1530 | - | - | 400 | 430 | 450 | 250 | - |
|  | -бюджетное финансирование | 1530 | - | - | 400 | 430 | 450 | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |
|  | Реконструкция тепловой сети от котельной д.Левоплосская, L=0,4 км | 2680 | - | 670 | 670 | 670 | 670 | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 2680 | - | 670 | 670 | 670 | 670 | - | - |
|  | -бюджетное финансирование | 2680 | - | 670 | 670 | 670 | 670 | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |
|  | Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием потребителей | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | -бюджетное финансирование | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 4310 | - | 670 | 1070 | 1100 | 1120 | 250 | 100 |
|  | -бюджетное финансирование | 4310 | - | 670 | 1070 | 1100 | 1120 | 250 | 100 |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В качестве единой теплоснабжающей организации муниципального образования «Плосское» предлагается определить МУП «Плосское».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории муниципального образования «Плосское» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# Text boxes

Схема теплоснабжения

муниципального образования «Плосское»

устьянского муниципального района

архангельской ОБЛАСТИ

2014 год