|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Утверждено постановлением администрации муниципального образования «Шангальское» №152 От «31» декабря 2014 года |
| --- | --- |

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

МО «Шангальское» Устьянского района

Архангельской области

2014 год

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области  разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области, выполненного ООО «Геодезия и картография» утвержденного Решением Совета депутатов МО «Шангальское» №148 от 26.06.2014 года;

- Программы социально-экономического развития муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области  на 2015 – 2020 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Шангальское» Устьянского района Архангельской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шангальское» и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области на 2015 – 2028 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области.

Местонахождение проекта Россия, Архангельская область, Устьянский район, муниципальное образование «Шангальское».

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 22 августа 2012 года № 27-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых домах, расположенных на территории  МО «Бестужевское», МО «Киземское», МО «Малодорское», МО «Октябрьское», МО «Ростово-Минское», МО «Шангальсое» муниципального образования «Устьянский муниципальный район»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 30 мая 2015 года № 62-пн «О внесении изменений в постановление министерство энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 года № 27-пн»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Шангальское»;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2028 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2017 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- реконструкция канализационных очистных сооружений с учетом увеличения производительности;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства- 2018-2022 годы:

– реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2023-2028 (расчетный срок):

- строительство скважин;

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные очистные сооружения;

- строительство канализационных очистных сооружений,

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 432467,0 тыс. руб., в том числе:

145014,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

227453,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2015-2028 годах составляет:

- всего - 372467,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 42047,0 тыс. рублей;

- иные источники - 330420,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Шангальское».

- 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- 7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о сельском поселении Майский Вологодского муниципального района Вологодской области.

Муниципальное образование «Шангальское» расположено в юго-западной части Устьянского муниципального района.

Расстояние до районного центра поселок Октябрьский по автодороге — 9,97 км. Ближайшие населённые пункты — Тарасонаволоцкая, Советский, Аверкиевская, Шангалы. По состоянию на 1 января 2013 года  население — 4870 человек. Преобладающая национальность — русские (98 %)

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Шангальское» осуществляется по смешанной схеме. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из артезианских скважин. Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования осуществляет ООО «УК Шангалы»

ООО «УК Шангалы» расположено по адресу: Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 8

На обслуживании предприятия находится артезианские скважины и очистные сооружения.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования «Шангальское» имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от пяти артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или водонапорную башню. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые ВЗУ находятся в аварийном состоянии.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории муниципального образования «Шангальское» находятся в аварийном состоянии и не пригодны для дальнейшего использования и располагаются только в одном населенном пункте деревня Юрятинская. Сточные воды по канализационным самотечно-напорным сетям подаются на данные очистные сооружения, обслуживаемые ООО «Шангальский «Жилкомсервис», а в остальных населенных пунктах сбрасываются на рельеф местности. Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются жилищным фондом и сельхоз предприятиями поселения.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования «Шангальское», вода поставляемая ООО «УК Шангалы» Остальные населенные пункты снабжаются из собственных артезианских скважин горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от: - централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; - децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1, а так же приложены протоколы испытаний скважин на соответствие нормативам по содержанию вредных веществ.

Характеристика существующих водозаборов  Таблица 1.

| № п/п | Наименование водозабора, населенный пункт, адрес | Водоподача, дебит, м3/час | Характеристики, насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристики водонапорной башни, резервуара | Водоносный горизонт(инд) | Балансо- держа- тель | Резерв воды, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина № 760, м/р Черемушки, с. Шангалы | 7,0 | Насос ЭЦВ 6 6,5-85 | Водонапорная башня 35 м3 | Мергель P2t | Админ. МО «Шангальское» |  | 1972 |
| 2 | Скважина № 989-Л, д. Русановская | 7,0 | Насос ЭЦВ 6 6,5-85 | Водонапорная башня 35 м3 | Мергель P2t | Админ. МО «Шангальское» |  | 1973 |
| 3 | Скважина № 1445 д. Юрятинская | 7,0 | Насос ЭЦВ 6 6,5-85 | Водонапорная башня емкостью 35 м3 | Мергель P2t | Админ. МО «Шангальское» |  | 1979 |
| 4 | Скважина № 1519, д. Починок | 7.0 | Насос ЭЦВ 6 6,5-85 | Водонапорная башня емкостью 35 м3 | Мергель и песок P2t gR sol | Админ. МО «Шангальское» |  | 1981 |
| 5 | Скважина п. Советский | 7,0 | Насос ЭЦВ 5 6,5-80 | Гидроаккумулятор емкостью 0,3 м3 |  | Админ. МО «Шангальское» |  | 1990 |

Характеристика существующих сетей водоснабжения Таблица 2

| № п/п | Наименование водозабора, населенный пункт, адрес | Водоподача, дебит, м3/час | Характеристики, насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристики водонапорной башни, резервуара | Характеристики воды по ГОСТ | Балансо- держа- тель | Резерв воды, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина № 760, м/р Черемушки, с. Шангалы | 7,0 | Насос ЭЦВ 5 6,5-80 | Водонапорная башня емкостью 35 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, железо, нитриты, натрий, сульфаты. Не соответствует: жесткость общая, минерализация общая. | Админ. МО «Шангальское» |  | 1972 |
| 2 | Скважина № 989-Л, д. Русановская. | 7,0 | Насос ЭЦВ 5 6,5-80 | Водонапорная башня емкостью 35 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: мутность, цветность, запах, РН, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, железо, нитриты Не соответствует: жесткость общая, минерализация общая. | Админ. МО «Шангальское» |  | 1973 |
| 3 | Скважина № 1445 д. Юрятинская | 7,0 | Насос ЭЦВ 5 6,5-80 | Водонапорная башня емкостью 35 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: радиоактивность,ОМЧ,ОКБ,ТКБ, | Админ. МО «Шангальское» |  | 1979 |
| 4 | Скважина № 1519, д. Починок | 7,0 | Насос ЭЦВ 5 6,5-80 | Водонапорная башня емкостью 35 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: радиоактивность,ОМЧ,ОКБ,ТКБ, цветность, запах, минерализация общая, РН, Окисляемость, аммоний ион, марганец, натрий, сульфаты, бор, нитриты, магний Не соответствует: жесткость общая, железо, мутность. | Админ. МО «Шангальское» |  | 1981 |
| 5 | Скважина п. Советский | 7,0 | Насос ЭЦВ 5 6,5-80 | Гидроаккумулятор емкостью 0,3 м3 | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: цветность, запах, РН, минерализация общая, жесткость общая,.Окисляемость, аммоний ион, марганец, натрий,сульфаты, бор, нитриты Не соответствует: жесткость общая, минерализация общая. | Админ. МО «Шангальское» |  | 1992 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 20 до 200 мм общей протяженностью более 5,4 км. Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию «Шангальское» составляет более 70%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям муниципального образования из действующих артскважин составляет 0,4 тыс.м./сут., с учетом сезонного населения – 1,4 тыс.м./сутки. Водопроводными сетями охвачено менее 50 % территории жилой застройки.

Выводы:

- 1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих различным ведомствам.

- 2. Источником водоснабжения муниципального образования «Шангальское» являются ООО «УК Шангалы», артезианские и частично грунтовые воды.

- 3. Артезианская вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

- 4. Станция водоподготовки  отсутствуют

- 5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.1.1. Графическая часть: Приложение №1; Приложение №2; Приложение №3

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие муниципального образования в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования «Шангальское»:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2028 года и подключения 100% населения муниципального образования «Шангальское» к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Шангальское» принимаются ООО «УК Шангалы» и артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом Постановления Правительства Архангельской области от 30 мая 2015 года № 62-пн «О внесении изменений в постановление министерство энергетики и связи Архангельской области от 22 августа 2012 года № 27-пн», нормы водопотребления приняты для:

- мало- и среднеэтажной  жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными без ГВС – 0,14 м3/чел. в сутки.

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании ХВС через водоразборные колонки – 0,05 м3/чел в сутки.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 810 м./сут.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 380,0 м./сутки;

- на II этап строительства - 455,0 м./сутки;

- на III этап строительства - 710,0 м./сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление муниципального образования «Шангальское» по этапам строительства представлено в таблице.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м./сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества | Технической |
|  |  | соврем. состоян.2015 год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок , 2028год | I этап 2017 год | 2 этап 2022 год | расчетный срок , 2028год |
| 1 | Население | 1562,6 | 1867,6 | 2172,6 | 2482,6 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 128,66 | 151,86 | 232,1 | 359,7 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 380 | 455 | 710 |
|  | Итого | 1691,26 | 2019,46 | 2404,7 | 2842,3 | 380 | 455 | 710 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 169,1 | 201,9 | 240,4 | 284,2 | - | - | - |
|  | Всего | 1860,36 | 2221,36 | 2645,1 | 3126,5 | 380 | 455 | 710 |

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Шангальское» на расчетный срок принимаются ООО «УК Шангалы» и местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 2,22 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 2,64 тыс. м./ сут.

- на расчетный срок строительства – 3,13 тыс. м./сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,38 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,45 тыс. м./сут.

- на расчетный срок строительства – 0,71 тыс. м./сут.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

-артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Шангальское» планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в Починовская, п. Советский, с. Шангалы, д. Юрятинская с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- построить ВЗУ в составе артскважины и водонапорной башни в п. Советский, д. Починовская, с. Шангалы, д. Юрятинская;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений

На І этап строительства расчетное водопотребление по муниципальному образованию «Шангальское» составит 2,22 тыс. м./сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 1. Реконструировать существующие ВЗУ в с. Шангалы с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки и РЧВ.

- 2. Реконструировать существующий ВЗУ в д. Юрятинская со строительством узла водоподготовки.

- 3. Провести капитальный ремонт ВЗУ д. Починовская со строительством узла водоподготовки.

- 4. Реконструировать существующий ВЗУ в с. Шангалы (микрорайон Горка) со строительством узла водоподготовки.

- 5. Построить дополнительное ВЗУ в п.Советский в составе: артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.

- 6. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- 7. Подключить планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100-250 мм общей протяженностью 0,85 км.

На ІI этап строительства расчетное водопотребление по муниципальному образованию «Шангальское» составит 2,64 тыс. м./сутки.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Построить ВЗУ в д. Кононовская  в составе артскважины, водонапорной башни.

- Построить ВЗУ в д. Нижнеборская в составе артскважины, водонапорной башни.

3. Построить ВЗУ в д. Камкинская  в составе артскважины, водонапорной башни.

- 4. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

- 5. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 2,5 км.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения составит 3,13 тыс. м./сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 1. Построить ВЗУ в п. Советский  в составе артскважины, водонапорной башни.

- 2. Построить ВЗУ в д. Плесевская  в составе артскважины, водонапорной башни.

- 3. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

- 4. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 3,5 км.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В муниципальном образовании «Шангальское» имеется несколько бассейнов канализования с централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- 1 бассейн канализования – с. Шангалы

- 2 бассейн канализования – д. Юрятинская;

- 3 бассейн канализования – п. Советский;

Другие населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Бассейн канализования № 1.

В систему водоотведения села Шангалы поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий в обустроенные септики, подлежащие опорожнению спецавтомобилями ООО «УК Шангалы». Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением септиков канализации. Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100-150-200 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 8,4 км. Канализационными сетями охвачено 40 % территории жилой застройки.

Сточные воды от с. Шангалы поступают в многочисленные септики, опорожняются и утилизируются на полигон бытовых отходов ООО «УК Шангалы».

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки в водные объекты рыбохозяйственного назначения, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, строительство канализационных очистных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Бассейн канализования № 2.

В д. Юрятинская централизованной системой водоотведения охвачена территория с малой и среднеэтажной застройкой. Канализационные сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб общей протяженностью 3,215 км. Состояние сетей удовлетворительное. На территории д. Юрятинская нет канализационных насосных станций

Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки

БОС, мощ.400м3/сут, биологическая очистка, состав: приемная камера, аэротенк, вторичный отстойник, хлораторная, Конт.резервуар, иловая площадка, биол.пруды, воздуходувная.

Канализационные очистные сооружения состоят:

- приемная камера;

- решетки;

- горизонтальные песколовки;

- аэрофильтры;

- вторичный вертикальный отстойник.

- горизонтальные песколовки;

- блок биологической очистки в составе аэротенка и вторичного отстойника.

После вторичного отстаивания стоки поступают на доочистку – на биопруды, работающие последовательно. Перед выпуском обеззараживание сточных вод производится ультрафиолетовым облучением. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрен в реку, образующийся осадок из первичного отстойника поступает на обезвоживание на иловые площадки. Активный ил из вторичных отстойников подается на рециркуляцию в аэротенк. Качество очистки сточных вод соответствует ПДК при сбросе их в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Бассейн канализования № 3.

На территории п. Советский проложены канализационные сети диаметром 150 – 200 мм из керамических и ПВХ труб. Общая длина составляет 364 м. Состояние сетей удовлетворительное. Сточные воды самотеком поступают на Септик 50 м/куб механической очистки.

Выводы:

- 1. Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачены: с. Шангалы, д. Юрятинская, п. Советский. Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

- 2. Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

- 3. Существующие КОС полной биологической очистки  удовлетворяют требованиям ПДК для сброса очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения.

- 4. Сточные воды от бассейнов канализования №№ 1, 3 выкачиваются спецавтомобилями ООО «УК Шангалы» и утилизируются на полигон бытовых отходов.

- 5. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения необходимо подключить к централизованной системе хоз-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время муниципальное образование «Шангальское» имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 27 % территории жилой застройки.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих очистных сооружений полной биологической очистки в д. Юрятинская со строительством узла механического обезвоживания осадка.

3. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

4. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

5. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

- 1 бассейн канализования – с. Шангалы;

- 2 бассейн канализования – д. Юрятинская;

- 3 бассейн канализования – п. Советский;

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит:

- на І этап строительства – 2,22 тыс. м./сутки;

- на II этап строительства – 2,64 тыс. м./сутки;

- на III этап строительства – 3,15 тыс. м./сутки.

На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки , строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в коттеджных поселках.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к новым и существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки в д. Юрятинская со строительством установок механического

обезвоживания осадка. Проектная производительность очистных сооружений составит 1200 м./сутки;

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 м./сут. для индивидуальных систем водоотведения на территориях садово-дачных товариществ;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

На І этап строительства расчетное водоотведение по муниципальному образованию «Шангальское» составит 2,22 тыс. м./сут. сточных вод.

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- 1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 в с. Шангалы,

- 2. Реконструкция существующих канализационных насосных станций:

- КНС-1 – для бассейна канализования № 2 д. Юрятинская;

- 3. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей,   имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 3,5 км.

4. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,4 км.

На II этап строительства расчетное водоотведение по сельскому поселению составит 2,64 тыс. м./сут. На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия:

- 1. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,0 км.

- 2. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети диаметром 150 – 300 мм общей протяженностью 5,1 км.

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 3,13 тыс. м./сут. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- 1. Строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 3.

2. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,4 км.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях следует построить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования «Шангальское» будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) должна составить 3,13 тыс. м./сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2015 -2017 гг.

- 1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 в с. Шангалы,

- 2. Реконструкция существующих канализационных насосных станций:

- КНС-1 – для бассейна канализования № 2 д. Юрятинская;

- 3. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей,   имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 3,5 км.

4. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,4 км.

II этап строительства 2018-2022гг.

- 1. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,0 км.

- 2. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети диаметром 150 – 300 мм общей протяженностью 5,1 км.

III этап строительства (расчетный срок 2023-2028)

- 1. Строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 3.

2. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,4 км.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,5 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм. Общая протяженность сетей составит 18,8 км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 150 - 300 мм составит 28,5 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап. 2015 -2017 гг.

- 1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 1 в с. Шангалы,

- 2. Реконструкция существующих канализационных насосных станций:

- КНС-1 – для бассейна канализования № 2 д. Юрятинская;

- 3. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей,   имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 3,5 км.

4. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на существующие и планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,4 км.

II этап строительства 2018-2022гг.

- 1. Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность общей протяженностью 1,0 км.

- 2. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети диаметром 150 – 300 мм общей протяженностью 5,1 км.

III этап строительства (расчетный срок 2023-2028)

- 1. Строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования № 3.

2. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения общей протяженностью 6,4 км.

Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм общей протяженностью 6,5 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм. Общая протяженность сетей составит 18,8 км.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

- 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов муниципального образования «Шангальское» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 – 2028 г.г. согласно техническому заданию.