Приложение № 1

к постановлению главы

МО «Дмитриевское»

от     27 июля 2014   года    №  72

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДМИТРИЕВСКОЕ».

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Муниципального образования «Дмитриевское» является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Дмитриевское».

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО «Дмитриевское» тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения МО «Дмитриевское»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Срок действия схемы теплоснабжения:

Схема теплоснабжения утверждается до 2029 года.

Характеристика Муниципального образования «Дмитриевское».

Муниципальное образование «Дмитриевское» входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области и является одним из  аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

МО «Дмитриевское» расположено в восточной части Устьянского района Архангельской области, граничит  с севера - с МО «Череновское», МО «Лихачевское», МО «Синицкое»

с востока – с МО «Красноборский район», МО «Котласский район»

с юга – с МО «Киземское», МО «Лойгинское», с запада – с МО «Илезское».

Площадь поселения на 01.01.2014 г. – 117803 га.

Центр МО «Дмитриевское»  - деревня Алферовская.

Расстояние от центра поселения до райцентра, п. Октябрьский – 176 км., до ст. Кизема – 18 км.

Население на 1 января 2014 года составляет 857 человек.

Всего 349 хозяйств, в том числе по населенным пунктам:

д. Алферовская – 129 хозяйств с численностью населения – 329 чел.

д. Маньшинская – 14 хозяйств с населением – 26 чел.

д. Великая – 16 хозяйств, 36 человека

д. Назаровская – 4 хозяйства, 8 чел.

д. Кукуево – 1 хозяйство, 2 чел.

д. Щеколдинская – 64 хозяйства, 183 чел.

д. Куриловская – 12 хозяйств, 28 чел.

д. Кондратовская – 57 хозяйств, 120 чел.

д. Бородинская – 18 хозяйств, 36 чел.

д. Тарасовская – 31 хозяйств, 76 чел.

д. Лущево – 3 хозяйств, 13 чел.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-  (-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

МО «Дмитриевское».

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, квартирных общественной застройки и жилого сектора муниципального образования «Дмитриевское» осуществляется от индивидуальных    коммунальных котельных.

Частный сектор отапливается печами

Основным и единственным поставщиком тепловой энергии в поселении является  Муниципальное унитарное предприятие «Дмитриевское». Предприятие эксплуатирует 4 котельных (суммарная мощность 1,052 Гкал/час) и 396 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | д. Алфёровская школьная котельная | 3х0,215=0,645 | дрова |
| № 2 | д. Алфёровская центральная котельная | 2х0,184=0.369 | дрова |
| № 3 | д. Щеколдинская котельная клуба | 0,019 | дрова |
| № 4 | д. Бородинская котельная ФАП | 0,019 | дрова |
|  |  | 1,052 |  |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Муниципального образования «Дмитриевское»:

Школьная котельная № 1 осуществляет теплоснабжение   объектов МБОУ «Дмитриевская СОШ», работает на дровяном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,645 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,102 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 0,154 км. Здание котельной №1  кирпичное 1975 года постройки: размеры 6,56м.*14,00м. высотой 3,00м.; объем здания 275,52 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная котельная №1 д. Алфёровская | 0,645 |  | 0.102 |  | 15,87 |  | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал-5 | 19,8 | 14 | 1975 |  | 0,215 |  | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 65-50-160, 25 м3/ч, 30 м. | 5,5 кВт, 3000 об/мин | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| ----------- | --------- | ------------ |

Центральная котельная № 2 осуществляет теплоснабжение объектов социальной сферы, работает на дровяном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,184 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,20634 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,481 км. Здание котельной №2 кирпичное 1975 года постройки: размеры 9,0.*6,45м. высотой 2,5м.; объем здания 145,1 м3.; Фундамент-бетонный ленточный, кровля - совмещенная шифер.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная центральная | 0,369 |  | 0,036 |  | 9,75 |  | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал | 17,6 | 12 | 1975 | 0,387 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 65-50-160;Q=25м3/ч;Н=32м |  | N=5,5кВт;n=3000об/мин |  | 1 |

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом объекты социальной сферы, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории МО «Дмитриевское», муниципальный и индивидуальный жилой фонд имеет индивидуальное печное отопление с применением дровяного топлива.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО «Дмитриевское» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения МО «Дмитриевское».

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Алфёровская | 0,645 |
| № 2 | Алфёровская | 0,369 |

2.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1, | Нет |
| Котельная № 2, | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, | 0,645 | 0,543 |
| Котельная № 2 , | 0,369 | 0.333 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Муниципального образования «Дмитриевское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в МО «Дмитриевское» будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО «Дмитриевское»  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, | 0.645 | 0,102 |
| 2 | Котельная № 2 , | 0,369 | 0,036 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, | 0,645 | 0,430 |
| 2 | Котельная № 2 , | 0,369 | 0,186 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом МО «Дмитриевское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных дровяных котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом МО «Дмитриевское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Муниципального образования «Дмитриевское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Дмитриевское» и на 2012-2016 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО «Дмитриевское».

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО «Дмитриевское» осуществляется по смешанной схеме.

Основная   общественных зданий, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка  отапливается – печами на твердом топливе.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является Муниципальное унитарное предприятие «Дмитриевское».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, | 0,645 | 0,138 |
| 2 | Котельная № 2 , | 0,369 | 0,0 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Муниципального образования «Дмитриевское» бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.