Российская Федерация

Архангельская область

Устьянский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ДМИТРИЕВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 января 2015 года                                          №   1

д. Алфёровская

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования «Дмитриевское»

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года                           № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», администрация МО «Дмитриевское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему   водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Дмитриевское».

2. Определить единой организацией в МО «Дмитриевское»  в сфере холодного водоснабжения   муниципальное унитарное предприятие  « Дмитриевское»».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене    МО «Дмитриевское» и разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

Глава  МО «Дмитриевское»                                      Л.А. Ипатова

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ДМИТРИЕВСКОЕ».

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабженния  Муниципального образования «Дмитриевское» Устьянского муниципального района Архангельской области являются:

-Федеральный закон от  07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

-  постановление Администрации МО «Дмитриевское» от   22 марта 2013 года №  25  «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения   МО «Дмитриевское»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденные  постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Генеральный план МО «Дмитриевское».

Состав схемы водоснабжения  МО «Дмитриевское» на период до 2020г.

Разработанная схема водоснабжения   Муниципального образования включает  в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Общая характеристика системы водоснабжения в МО «Дмитриевское».

5. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения.

6. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения д. Алфёровская

7.  Расчетные расходы воды

8..  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения.

9. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения.

2. Цели и задачи  разработки схемы водоснабжения Муниципального образования «Дмитриевское».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования системы, обеспечению  комфортных и безопасных условий для проживания  в д. Алфёровская, обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

В соответствии с п.2 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительством РФ от 05.09.2013 № 782 «О схеме водоснабжения и водоотведения» (далее – Правил), под схемой водоснабжения и водоотведения понимается совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния центролизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направления их развития.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  д. Алфёровская на период до 2020 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   деревни «Алфёровская».

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и   основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения    деревни  до 2020 года.

Водоснабжающая   организация определяется схемой водоснабжения .

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

3. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование «Дмитриевское» входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области и является одним из  аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

МО «Дмитриевское» расположено в восточной части Устьянского района Архангельской области, граничит  с севера - с МО «Череновское», МО «Лихачевское», МО «Синицкое»

с востока – с МО «Красноборский район», МО «Котласский район»

с юга – с МО «Киземское», МО «Лойгинское», с запада – с МО «Илезское».

Площадь поселения на 01.01.2014 г. – 117803 га.

Центр МО «Дмитриевское»  - деревня Алферовская.

Расстояние от центра поселения до райцентра, п. Октябрьский – 176 км., до ст. Кизема – 18 км.

Население на 1 января 2014 года составляет 857 человек.

Всего 349 хозяйств, в том числе по населенным пунктам:

д. Алферовская – 129 хозяйств с численностью населения – 329 чел.

д. Маньшинская – 14 хозяйств с населением – 26 чел.

д. Великая – 16 хозяйств, 36 человека

д. Назаровская – 4 хозяйства, 8 чел.

д. Кукуево – 1 хозяйство, 2 чел.

д. Щеколдинская – 64 хозяйства, 183 чел.

д. Куриловская – 12 хозяйств, 28 чел.

д. Кондратовская – 57 хозяйств, 120 чел.

д. Бородинская – 18 хозяйств, 36 чел.

д. Тарасовская – 31 хозяйств, 76 чел.

д. Лущево – 3 хозяйств, 13 чел.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-  (-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Общая площадь жилищного фонда 25,0 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным  горячим водоснабжением 0,0 кв.м, централизованным  холодным  водоснабжением 0,0 кв.м и централизованным  водоотведением 0.0 тыс. кв.м.

Холодное водоснабжение организовано 15 водоразборными колонками.

- Общая характеристика системы водоснабжения МО «Дмитриевское».

Водоснабжение потребителей деревни Алфёровская, МО «Дмитриевское», Устьянского района, Архангельской области производится из двух артезианских скважин, № 904 и «Школьная», расположенных в д. Алфёровская.

Посредством центробежных насосов типа ЭЦВ, вода поднимается и подаётся в деревенский водопровод. Потребители получают воду через водораздаточные колонки.

Водоснабжение   населения остальных деревень МО «Дмитриевское»  не имеющих водопроводных сетей,  осуществляется из общественных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Количество водораздаточных колонок в д. Алфёровская  – 15 шт.

Протяженность водопроводных сетей деревни Алфёровская  составляет  -  4,3 км.

Водопроводные сети,  выполнены чугунными трубами   диаметром  - 100 мм

Год ввода в эксплуатацию – 1973 год. Процент износа – 70 %.

- Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения

деревни Алфёровская.

6. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения  МО «Дмитриеское».

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  МУП        «Дмитриевское».

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения  д. Алфёровская приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из двух артезианских скважин  на которых  установлены погружные насосы ЭЦВ, а также из индивидуальных скважин и  шахтных колодцев  у индивидуальных жилых домов.

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| д.Алфёровская | Хозяйственно-питьевые нужды населения. Артскважина № 904. (глубина скважины 30 м.; год бурения 1973; Артскважина № 33739 (глубина скважины 54,9 м.; год бурения 1981; | Водопроводная сеть закольцована из чугунных труб Ø 100 мм, с пятнадцатью водоразборными колонками, пожарными гидрантами, общая длина 9200 м. Имеются вводы в дома. |

Водохозяйственный баланс водопользования, составленный на основе отраслевых индивидуальных норм водопотребления

| Наименование населенного пункта | объем | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | хозпитьевые нужды | производств. нужды | прочие потребители | потери |
|  | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | тыс м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| д. Алфёровская | 0,016 | 5,88 | 0,014 | 5,11 | - | - | 0,001 | 0,37 | 0,0007 | 0,25 |

Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов производится расчётным путём.

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и микробиологическим показателям.  Имеющиеся артезианские скважины находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии. Организован  ІІ пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

7. Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Администрацией Архангельской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

| Наименование услуги | Единица измерения | Норматив потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение Полив земельного участка Холодное водоснабжение Индивидуальных ( частных) бань: Бани с душем Бани без душа Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных: Быки, коровы Телята и молодняк КРС Лошади Овцы Козы Свиньи | Куб.м Куб.м Куб.м 0,78 куб.м 0,34 куб.м 1,98 куб.м 0,97 куб.м 1,82 куб.м 0,16 куб.м 0,07 куб.м 0,46 куб.м | 4,08 чел/мес. 6,68 чел/мес. 0,16 на 1 кв.м На 1 человека На 1 человека На 1 голову На 1 голову На 1 голову На 1 голову На 1 голову На 1 голову |  |

8. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения.

Средний износ водопроводных сетей поселения, составляет 65%. Для решения   задачи необходима модернизация водопроводных сетей – замена ветхих участков водопровода на трубы в пластиковом исполнении.   Изношенность водопроводных сетей является причиной периодической недопоставки холодной воды  потребителям.

За счёт  ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ"  планируется   реконструкция существующих  водопроводных сетей.

Планируется реконструкция существующей водопроводных сети  и  водозаборных сооружений, требующих замены. Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

9.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и развития социальной инфраструктуры.

Предполагается    развитие индивидуального жилищного строительства как  на новых территориях, так и в жилой зоне поселения,   в пределах существующих границ населенных пунктов.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники водоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых водопроводных сетей,  для целей холодного водоснабжения    нет.

Централизованной системы канализации в поселениях МО «Дмитриевское» нет, и её строительство не предусматривается.  Сохраняется существующая система водоотведения    с отведением сточных вод в выгребные септики.

В индивидуальной жилой зоне существует отвод сточных вод в выгребные септики.